# Государственный стандарт СССР ГОСТ 4.206-83 
"Система показателей качества продукции. 
Строительство. Материалы стеновые каменные 
Номенклатура показателей" 
(утв. постановлением Госстроя СССР от 25 октября 1983 г. N 285)

# Quality rating sustem. Building.Stone wall materials. Nomenclature of characteristics

Срок введения установлен с 1 июля 1984 г.

Взамен ГОСТ 4.206-79

1. Номенклатура показателей качества продукции

2. Применяемость критериев и показателей качества

Настоящий стандарт распространяется на каменные стеновые материалы, изготовляемые из сырья различных видов, и устанавливает номенклатуру показателей качества каменных стеновых материалов для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;

выборе оптимального варианта новой продукции;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды стеновых материалов, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. Номенклатура показателей качества продукции

1.1. Номенклатура показателей качества каменных стеновых материалов по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества приведены в табл.1

Таблица 1

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  Наименование критерия, показателя качества,   │Обозначение показателя│

│               единица измерения                │       качества       │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                        1. Технический уровень                         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      1.1. Показатели назначения                       │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│1.1.1.  Предел   прочности   при     сжатии, МПа│         R_сж         │

│(кгс/см2)                                       │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.2.  Предел   прочности   при     изгибе, МПа│        R_изг.        │

│(кгс/см2)                                       │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.3. Водопоглощение, %                        │        W_пог.        │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.4. Морозостойкость, циклы                   │         М_рз         │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.5. Отпускная влажность, %                   │          -           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.6. Теплопроводность, ккал/м х ч °С          │          -           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.7. Коэффициент размягчения                  │         К_р          │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.1.8. Включения (известковые,  песка,   глины и│          -           │

│другие прослойки)                               │                      │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                   1.2. Показатели конструктивности                    │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│1.2.1. Размеры и отклонения от них, мм          │       L, H, S        │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.2.2. Размеры и форма пустот,  толщина  стенок,│          -           │

│мм                                              │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.2.3.   Отклонения   формы    и    расположения│          -           │

│поверхностей, им                                │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.2.4. Средняя плотность, кг/м3                 │          Q           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.2.5. Пустотность, %                           │          -           │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│1.2.6. Масса, кг                                │          m           │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                    1.3. Показатели технологичности                    │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│1.3.1.   Удельная   трудоемкость   изготовления,│         Т_и          │

│чел.-ч/ед. продукции                            │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.3.2.   Удельная    материалоемкость,    кг/ед.│          М           │

│продукции                                       │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.3.3. Степень механизации изготовления, %      │         М_и          │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.3.4. Степень автоматизации изготовления, %    │         А_и          │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.3.5.   Удельная    энергоемкость,    кВтхч/ед.│         Э_уд         │

│продукции                                       │                      │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                 1.4. Показатели транспортабельности                   │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│1.4.1.    Трудоемкость       контейнеризации   и│          Т           │

│пакетирования, чел.-ч                           │                      │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                     1.5. Показатели эстетические                      │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│1.5.1.  Отклонения  показателей  внешнего   вида│          -           │

│(трещины, сколы  ребер  и  граней,   отбитость и│                      │

│притупленность углов и ребер и др.), мм, число  │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.5.2. Вид лицевых поверхностей, эталон         │          -           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.5.3. Цвет лицевых поверхностей, эталон        │          -           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.5.4.  Отклонения  показателей  внешнего   вида│          -           │

│отделочного покрытия (наколи,  пузыри,  плешины,│                      │

│наплывы, волнистость и другие) мм, число        │                      │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                 2. Стабильность показателей качества                  │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│2.1. Количество внутризаводского  брака  (в  том│         Б_р          │

│числе недожог, пережог или недогас), %          │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2.2. Число рекламаций и объем  зарекламированной│          -           │

│продукции в общем объеме поставки, %            │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2.3. Число изделий с отклонениями от показателей│          -           │

│внешнего вида, %                                │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2.4. Число половняка, %                         │          -           │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│                    3. Экономическая эффективность                     │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции          │          С           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции           │         С_оп         │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3.3. Рентабельность, %                          │          Р           │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3.4.   Удельные    капиталовложения,    руб./ед.│          Е           │

│продукции                                       │                      │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3.5. Годовой экономический эффект, получаемый  в│          Э           │

│народном хозяйстве, руб.                        │                      │

├────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│               4. Конкурентоспособность на внешнем рынке               │

├────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│4.1. Показатель патентной чистоты               │         П_ч          │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│4.2. Показатель патентной защиты                │         П_з          │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

1.2. Для отдельных видов каменных стеновых материалов при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

# 2. Применяемость критериев и показателей качества

2.1. Применяемость критериев качества в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать требованиям ГОСТ 4.200-78.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.1.1; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.3; 1.4; 1.5.1; 2; 3; 4, должны применяться для изделий всех видов.

2.3. Применяемость показателей качества, не указанных в п.2.2, приведена в табл.2 и 3.

Таблица 2

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Номер   │                  Вид пустотелых изделий                   │

│показателя ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│  качества │         Кирпич          │              Камни              │

│ по табл.1 ├────────────┬────────────┼───────────┬───────────┬─────────┤

│           │ силикатный │керамический│силикатные │керамичес- │бетонные │

│           │            │            │           │    кие    │         │

│           ├──────┬─────┼─────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼────┬────┤

│           │рядо- │лице-│рядо-│лице- │рядо-│лице-│рядо-│лице-│ря- │ли- │

│           │ вой  │ вой │ вой │ вой  │ вые │ вые │ вые │ вые │до- │це- │

│           │      │     │     │      │     │     │     │     │вые │вые │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.1.2   │  +   │  +  │  +  │  +   │  -  │  -  │  -  │  -  │ -  │ -  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.1.3   │  +   │  +  │  +  │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │ -  │ -  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.1.8   │  +   │  +  │  +  │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │ -  │ -  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.2.2   │  +   │  +  │  +  │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │ +  │ +  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.2.5   │  +   │  +  │  +  │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │ +  │ +  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.5.2   │  -   │  +  │  -  │  +   │  -  │  +  │  -  │  +  │ -  │ +  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.5.3   │  -   │  +  │  -  │  +   │  -  │  +  │  -  │  +  │ -  │ +  │

├───────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤

│   1.6.4   │  -   │  +  │  -  │ + *  │  -  │  +  │  -  │ + * │ -  │ -  │

└───────────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘

По-видимому, в тексте настоящего абзаца допущена опечатка, т.к. п. 1.6.4. в табл. 1 нет, по всей видимости, имеется в виду п. 1.5.4.

Таблица 3

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Номер  │                   Вид полнотелых изделий                    │

│показате-├───────────────────────┬────────────────────┬────────────────┤

│   ля    │        Кирпич         │       Камни        │     Блоки      │

│качества ├──────────┬────────────┼────────────┬───────┼───────┬────────┤

│по табл. │силикатный│керамический│  бетонные  │природ-│   из  │   из   │

│    1    │          │            │            │  ные  │ ячеис-│ природ-│

│         ├─────┬────┼─────┬──────┼───────┬────┼───────┤  того │  ного  │

│         │рядо-│ли- │рядо-│лице- │рядовые│ли- │       │ бетона│  камня │

│         │ вой │це- │ вой │ вой  │       │це- │       │       │        │

│         │     │вой │     │      │       │вые │       │       │        │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.1.2  │  -  │ +  │  +  │  +   │   -   │ -  │   -   │   -   │   -    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.1.3  │  +  │ +  │  +  │  +   │   -   │ -  │   +   │   -   │   +    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.1.5  │  -  │ -  │  -  │  -   │   -   │ -  │   +   │   +   │   +    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.1.7  │  -  │ -  │  -  │  -   │   -   │ -  │   +   │   -   │   +    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.1.8  │  +  │ +  │  +  │  +   │   -   │ -  │   +   │   -   │   +    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.5.2  │  -  │ +  │  -  │  +   │   -   │ +  │   -   │   -   │   -    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.5.3  │  -  │ +  │  -  │  +   │   -   │ +  │   -   │   -   │   -    │

├─────────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┼───────┼────────┤

│  1.6.4  │  -  │ +  │  -  │  +*  │   -   │ -  │   -   │   -   │   -    │

└─────────┴─────┴────┴─────┴──────┴───────┴────┴───────┴───────┴────────┘

По-видимому, в тексте настоящего абзаца допущена опечатка, т.к. п. 1.6.4. в табл. 1 нет, по всей видимости, имеется в виду п. 1.5.4.

Примечания к табл.2 и 3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+*" - применяемость для глазурованных изделий.

2.4. Применяемость показателей качества изделий, не указанных в табл.2 и 3 (вновь разрабатываемых и осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения и изготовленных из тех же материалов.