# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 4.250-79
"Система показателей качества продукции. Строительство.
Бетонные и железобетонные изделия и конструкции.
Номенклатура показателей"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1978 г. N 264)

# Quality rating system. Building. Products and structures madeconcrete and reinforced concrete.of characteristics

Срок введения установлен с 1 января 1980 г.

См. также ГОСТ 4.217-81 "Система показателей качества продукции. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей", утвержденный постановлением Госстроя СССР от 16 февраля 1981 г. N 21

1. Номенклатура показателей качества

2. Применяемость критериев и показателей качества

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия и конструкции, изготовляемые из бетонов всех видов (кроме жаростойких) и применяемые в зданиях и сооружениях различного назначения. Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых изделий и конструкций;

аттестации изделий, прогнозировании и планировании повышения качества изделий и конструкций;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

Количественные значения показателей качества определяют методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий и конструкций.

# 1. Номенклатура показателей качества

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условное обозначение показателей качества приведены в табл.1.

Таблица 1

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│Наименование критериев, показателей качества и│  Условное обозначение  │

│              единицы измерения               │  показателей качества  │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1. Технический уровень                        │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1. Показатели назначения                    │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.1. Нагрузка, Н,  Н/м,  Н/м2  (кгс,  кгс/м,│          q, Q          │

│кгс/м2)                                       │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.2.  Основные  размеры,  форма    изделий и│Н, h, L, l, дельта, с,  │

│конструкций, м, мм                            │     d, В, b, D         │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.3. Внутреннее гидростатическое давление  в│                        │

│трубах   (водонепроницаемость       труб), МПа│                        │

│(кгс/см2)                                     │           Р            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.4. Марка бетона по  прочности  на  сжатие,│                        │

│МПа (кгс/см2)                                 │          R_пр          │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.5. Марка бетона по прочности на растяжение│                        │

│МПа (кгс/см2)                                 │          R_р           │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.6. Марка бетона по морозостойкости, циклы │          М_рз          │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.7. Марка бетона по водонепроницаемости    │           В            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.8.  Плотность  (объемная  масса)   бетона,│           ро           │

│кг/м3                                         │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.9.  Вид  бетона  (тяжелый,   на   пористых│           -            │

│заполнителях,    ячеистый,     крупнопористый,│                        │

│поризованный)                                 │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.10. Теплопроводность, Вт(м х К) (ккал/ч  х│         лямбда         │

│м рад.)                                       │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2. Показатели конструктивности              │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.1.  Прочность  (контрольная  нагрузка  при│                        │

│испытании на прочность), Н (кгс)              │          q, Q          │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.2.  Жесткость    (прогиб  при  контрольной│                        │

│нагрузке), мм                                 │     дельта, Дельта     │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.3. Контрольная нагрузка при  испытании  на│                        │

│трещиностойкость, Н/ед. изм. (кгс/ед. изм.)   │          q, Q          │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.4. Ширина раскрытия трещин, мм            │          a_m           │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.5.  Передаточная  прочность  бетона,   МПа│          R_o           │

│(кгс/см2)                                     │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.6.   Отпускная   прочность     бетона, МПа│          R_пр          │

│(кгс/см2)                                     │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.7. Отпускная влажность бетона, %          │         W_опm          │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.8. Масса изделия и отклонение от нее, кг  │           m            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.9.  Отклонение  от  номинальной  плотности│           -            │

│(объемной массы) бетона, кг/м3, %             │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.10.   Номинальные   линейные     размеры и│Н, h, L, l, с, d, В, b, │

│отклонения от них, мм                         │           D            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.11.    Отклонение    от    прямолинейности│                        │

│реального         профиля          поверхности│                        │

│(непрямолинейность), мм                       │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.12.    Отклонение     от     плоскостности│                        │

│(неплоскостность) изделий и конструкций, мм   │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.13.  Разность  длин   диагоналей   лицевых│                        │

│плоскостей панелей и плит прямоугольной формы,│                        │

│мм                                            │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.14.   Отклонение   от   перпендикулярности│           мм           │

│(неперпендикулярность)  смежных   поверхностей│        ───────         │

│изделий и конструкций, мм/м                   │        В, Н, D         │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.15. Отклонение от прямолинейности  профиля│                        │

│продольного  сечения  изделий   цилиндрической│                        │

│формы, мм/м                                   │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.16.  Номинальная  толщина  защитного  слоя│           _            │

│бетона и отклонение от нее, мм                │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.17. Контролируемое  натяжение   арматуры и│                        │

│отклонение от него, МПа (кгс/см2)             │          N_o           │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.18. Основные размеры арматурных изделий  и│                        │

│отклонения от них, мм                         │          L, В          │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.19. Расстояния между арматурными изделиями│                        │

│и отклонения от них, мм                       │           с            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.20.   Номинальное   положение   арматурных│           -            │

│изделий и закладных деталей  и  отклонения  от│                        │

│него, мм                                      │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.21. Номинальные размеры закладных  деталей│           -            │

│и отклонения от них, мм                       │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.22.  Вид  армирования,   типы   арматурных│           -            │

│изделий, виды, классы и марки арматурной стали│                        │

│для арматурных изделий                        │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.2.23.    Прочность    сварных     соединений│                        │

│арматурных изделий, МПа (кгс/см2)             │       сигма, тау       │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.3. Показатели долговечности                 │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.3.1. Коррозионная стойкость                 │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.3.2.    Способ    антикоррозионной    защиты│           -            │

│закладных деталей и арматуры                  │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.3.3. Истираемость бетона, г/см2             │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.3.4. Предел огнестойкости, ч                │           t            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.4. Показатели эстетичности                  │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.4.1. Категория бетонной поверхности         │           А            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.4.2. Вид отделки лицевых поверхностей       │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.4.3. Цвет лицевых поверхностей              │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.5. Показатели транспортабельности           │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.5.1. Габаритные размеры, мм                 │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.5.2.    Материалоемкость         крепления к│           -            │

│транспортным средствам, кг                    │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.5.3. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.│           -            │

│ч                                             │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6.    Показатели         технологичности (на│                        │

│потребительскую единицу измерения)            │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6.1. Удельная трудоемкость, чел. ч          │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6.2. Расход основных материалов, кг         │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6.3. Энергоемкость, кВт. ч                  │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6.4. Степень механизации изготовления, %    │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6.5. Степень автоматизации изготовления, %  │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2. Стабильность показателей качества          │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.1. Показатели однородности                  │         S, V_п         │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.1.1. Степень разброса прочности бетона, %   │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.1.2. Степень  разброса  плотности  (объемной│           -            │

│массы) бетона, %                              │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.1.3. Степень разброса линейных размеров,  %,│           -            │

│мм                                            │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.1.4.   Степень   разброса    контролируемого│                        │

│натяжения арматуры, %                         │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.1.5. Степень разброса толщины защитного слоя│                        │

│бетона, %, мм                                 │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.2. Объем зарекламированной продукции в общем│           -            │

│объеме поставки, %                            │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.3. Наличие экономических санкций            │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2.4. Процент брака в объеме выпуска, %        │           -            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3.     Экономическая         эффективность (на│                        │

│потребительскую единицу измерения)            │                        │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3.1. Себестоимость, руб.                      │           С            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3.2.   Удельные   капитальные       вложения в│                        │

│производство, руб.                            │           K            │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3.3. Рентабельность, %                        │          П/К           │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3.4. Годовой экономический эффект,  получаемый│           Э            │

│в народном хозяйстве, руб                     │                        │

└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

1.2. Для отдельных видов изделий и конструкций при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

# 2. Применяемость критериев и показателей качества

2.1. Область применения критериев качества бетонных и железобетонных изделий и конструкций должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня бетонные и железобетонные изделия и конструкции подразделяются на группы:

изделия и конструкции для зданий;

изделия и конструкции для инженерных сооружений предприятий;

изделия и конструкции для сооружений транспорта, энергетики и связи;

изделия и конструкции для гидротехнических, мелиоративных и водохозяйственных сооружений.

2.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 под номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.16 - 1.2.23, 1.4.1, 1.5.1, должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все виды изделий и конструкций.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий и конструкций приведена в табл.2 - 4.

Применяемость показателей качества для изделий и конструкций, не указанных в таблицах, принимается по аналогии с приведенными изделиями и конструкциями того же функционального назначения.

Таблица 2

# Применяемость показателей для бетонных и железобетонных изделий
и конструкций зданий

┌──────────┬─────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┐

│  Номер   │Фундамен-│  Каркас   │ Стены │Перекры-│Лестницы│Объемные │Архитекту-│

│показателя│   ты    │ (колонны, │(пане- │ тия и  │(ступе- │элементы │   рные   │

│ качества │ (блоки, │  балки,   │  ли,  │покрытия│ни, мар-│ зданий  │  детали  │

│          │  сваи,  │  ригели,  │блоки) │(панели,│ши, пло-│(сантех- │  зданий  │

│          │ плиты,  │ прогоны,  │       │плиты и │ щадки) │ кабины, │  (плиты  │

│          │фундамен-│фермы, рамы│       │ т.п.)  │        │  блоки  │ лоджий и │

│          │  тные   │  и т.п.)  │       │        │        │  шахт,  │балконов, │

│          │ балки и │           │       │        │        │лифтов и │ карнизы, │

│          │  т.п.)  │           │       │        │        │  т.п.)  │парапеты и│

│          │         │           │       │        │        │         │  т.п.)   │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.1     │    +-   │     +-    │   +-  │   +-   │   +-   │    +-   │    +-    │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.2     │    +-   │     +-    │   +-  │   +    │   +-   │    +    │    +-    │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.3;    │    +-   │    +-     │   +-  │   +    │   +    │    +    │    +     │

│1.2.4     │         │           │       │        │        │         │          │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.6     │    +    │     +     │   +   │   +    │   +    │   +-    │    +     │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.7     │   +-    │     +-    │   +-  │   +-   │   -    │   +-    │    +-    │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.8;    │    +-   │    +-     │   +-  │   +-   │   -    │    -    │    -     │

│1.2.9     │         │           │       │        │        │         │          │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.3.3     │    -    │     -     │   -   │   -    │   +    │    -    │    -     │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.7     │    -    │     -     │  +-   │   +-   │   -    │    -    │    -     │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.12    │    -    │     -     │   +   │   +    │   +-   │    +    │    +-    │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.13    │    -    │     -     │   +   │   +    │   +-   │    +    │    +     │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.14    │    +-   │     +     │  +-   │   +-   │   -    │    -    │    -     │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.4.2     │    -    │     -     │   +   │   +    │   +    │    +    │    +-    │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.10    │    -    │     -     │   +   │   +-   │   -    │    -    │    -     │

├──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│1.3.4     │    -    │    +-     │   +-  │   +-   │   +    │   +-    │    -     │

└──────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘

Таблица 3

# Применяемость показателей для бетонных и железобетонных изделий
и конструкций инженерных сооружений предприятий

┌──────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐

│Номер     │  Подземные   │Коммуника-│   Крепь   │Водонапор-│ Эстакады, │

│показателя│   емкости    │ ционные  │ шахтная,  │ные башни,│ галереи,  │

│качества  │ (резервуары, │   сети   │  блоки,   │градирни, │этажерки и │

│          │   опускные   │(тоннели),│  тюбинги  │ наземные │    т.п.   │

│          │   колодцы,   │ каналы,  │           │ емкости  │           │

│          │ подвалы и    │смотровые │           │(бункеры, │           │

│          │    т.п.)     │колодцы и │           │ силосы,  │           │

│          │              │   т.п.)  │           │закрома и │           │

│          │              │          │           │  т.п.)   │           │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.1     │      +-      │    +-    │    +-     │    +-    │     +-    │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.2     │      +-      │    +-    │     +-    │    +-    │     +-    │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.3;    │      +       │    +-    │     +     │    +     │     +     │

│1.2.4     │              │          │           │          │           │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.1.6     │      +-      │    +-    │     -     │    +     │     +     │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.1.7     │      +       │    +-    │     +     │    +-    │     -     │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.3.3     │      +-      │    -     │     -     │    +-    │     -     │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.12    │      +-      │    +-    │     -     │    +     │     -     │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.13    │      +-      │    +-    │     +-    │    -     │     -     │

├──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.14    │      +-      │    +-    │     -     │    +-    │     +     │

└──────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

Таблица 4

# Применяемость показателей для бетонных и железобетонных изделий
и конструкций сооружений транспорта, энергетики и связи;
гидротехнических, мелиоративных и водохозяйственных сооружений

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Номер       │ Сооружения транспорта, энергетики и связи  │Гидротехнические, мелиоративные │

│показателей │                                            │ и водохозяйственные сооружения │

│качества    │                                            │                                │

│            ├─────────┬─────────┬─────┬────────┬─────────┼─────────┬──────────┬───────────┤

│            │Пролетные│Тоннели, │Шпалы│ Опоры  │Покрытия │Плотины и│ Каналы,  │Коллекторы │

│            │строения │переходы │     │мостов, │аэродром-│водопро- │ открытые │  трубы и  │

│            │ мостов  │ и т.п.  │     │  ЛЭП,  │  ные и  │ пускные │ водоемы  │    т.п.   │

│            │         │         │     │ линий  │дорожные │сооруже- │          │           │

│            │         │         │     │ связи  │         │   ния   │          │           │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.1       │   +-    │    +-   │  +  │   +-   │   +-    │   +-    │    +-    │     +-    │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.2       │    +    │   +-    │  -  │   +-   │    +    │    +-   │    +-    │    +-     │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.3; 1.2.4│    +    │    +    │  +  │   +    │    +    │    +    │    +     │     +-    │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.1.3       │    -    │    -    │  -  │   -    │    -    │    -    │    -     │     +-    │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.1.6       │    +    │    +    │  +  │   +    │    +    │    +    │    +     │     +-    │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.1.7       │    +-   │   +-    │  -  │   +-   │    -    │    +    │    +-    │     +-    │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.3.3       │    -    │   +-    │  -  │   -    │    +    │   +-    │    +-    │     +-    │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.13      │    -    │    +-   │  -  │   -    │    +    │    -    │    -     │     -     │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.14      │    +    │    +    │  -  │   +-   │    +    │    -    │    -     │    +-     │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.4.2       │   +-    │   +-    │  -  │   +-   │   +-    │    +-   │    -     │     -     │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.12      │    -    │   +-    │  -  │   -    │    +    │    -    │    -     │     -     │

├────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.15      │    -    │    +-   │  -  │   +-   │    -    │   +-    │    -     │     +-    │

└────────────┴─────────┴─────────┴─────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

Примечание. В табл.2 - 4 знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.